## Slide 1: Sörgyártás
Beszámoló 2018. 02. 28-i üzemlátogatásról
SZIE Sör- és Szeszipari Tanszék

## Slide 2: Történeti áttekintés
Egyiptom i. e. 5. évezred
Mezopotámia i.e. 3. évezred
Kolostorok, középkor
Bajor sörtisztasági törvény 1615
Mai definíció: (Magyar Élelmiszerkönyv 2-702 irányelv)
Malátából, valamint pótanyagokból vízzel cefrézett, komlóval ízesített, sörélesztővel erjesztett, széndioxidban dús, általában alkoholtartalmú ital.

## Slide 3: Alapanyagok
Víz, maláta (árpa, búza és egyéb gabona csíráztatásával előállított termék)
Adalékanyagok, ízesítő- és színezőanyagok, aromák, komló (Humulus lupus), komlókészítmények, karamellmaláta, színezőmaláta, pótanyagok (sörárpa, kukoricaőrlemény, rizs, stb.)
Szén-dioxid, nitrogén, sörélesztő, szűrő- és derítőanyagok, enzimek

## Slide 4: Árpa kémiai összetétele

## Slide 18: A sörgyártás műveleti lépései
1.) Sörfőzés
Malátaőrlés
Cefrézés
Cefreszűrés
Komlóforralás
2.) A sörlé erjesztése
3.) A sör fejtése

## Slide 19: A sörgyártás műveleti lépései
1.) Sörfőzés
Malátaőrlés
Cefrézés
Cefreszűrés
Komlóforralás
2.) A sörlé erjesztése
3.) A sör fejtése

## Slide 20: Malátaőrlés
Cél: a komponensek kinyerése aprítással
száraz (többlépcsős)/nedves őrlés
héjat alig (csersav, színezőanyagok)
magbelsőt finomra

## Slide 21: A sörfőző víz
Nagy vízigény
Nem mindegy, hogy milyen…
Vízben oldott sók:
  Íz
  Enzimes folyamatok
  Anyagcsere termékek összetételének
Vízkezelési eljárások
  Ioncsere
  Reverz ozmózis
Notes: Megfelelő fizikai, kémiai, mikrobiológiai állapotra van szükség

## Slide 22: A sörgyártás műveleti lépései
1.) Sörfőzés
Malátaőrlés
Cefrézés
Cefreszűrés
Komlóforralás
2.) A sörlé erjesztése
3.) A sör fejtése

## Slide 23: A sörgyártás műveleti lépései
1.) Sörfőzés
Malátaőrlés
Cefrézés
Cefreszűrés
Komlóforralás
2.) A sörlé erjesztése
3.) A sör fejtése

## Slide 24: Cefrézés
Cél:
  Oldható komponensek oldatba vitele
  Nem oldhatók lebontása
Technológiák:
  Infúziós
  Dekokciós

## Slide 25
I.) Fehérjebontás
  50°C
  Nagymolekulájú fehérjék
  Polipeptidek
  AS-ak
II.) Keményítő bontás
  Cukrok, dextránok keletkeznek
  β-amiláz: 60-65°C,
  α-amiláz: nem erjeszthető dextrinek, 70-75°C
Notes:   Nagymolekulájú fehérjék okozzák a zavarosságot
  Polipeptidek:habtartósság, íz
  β-amiláz: maltóz, 60-65°C,
  α-amiláz: belül hasít, nem erjeszthető dextrinek, 70-75°C

## Slide 26: Infúziós eljárás
„pihenőidők”
Kisebb a kihozatala mint a Dekokciósnak (keményítő)
Lépései:
  Fehérjebontás: 50-52°C-on, 20 perc
  Keményítőbontás:
    I. 60-65°C-on
    II. 70-75°C-on
Notes: Hőmérséklet növelése „pihenőidők” beiktatásával
Enzimes lebontási folyamatok:
  Az enzimeknek más T-t igényelnek
Kisebb a kihozatala mint a Dekokciósnak
  Sok elbontatlan keményítő marad
Lépései:
  Fehérjebontás: 50-52°C-on, 20 perc
  Keményítőbontás:
    I. 60-65°C-on
    II. 70-75°C-on

## Slide 27: Dekokciós eljárás
Szakaszos, nagyobb kihozatalú
2 edény használatát igényli:
  Cefréző kád – külső fűtés, belső keverés
  Cefre forraló – forrásig + főzés
A cefre egy részét elveszik:
  Felmelegítik és visszavezetik
  2-szer, 3-szor ismétlik meg
Notes: Szakaszos, nagyobb kihozatalú
2 edény használatát igényli:
  Cefréző kád – külső fűtés, belső keverés
  Cefre forraló – forrásig + főzés
A cefre egy részét elveszik:
  Felmelegítik és visszavezetik
  2-szer, 3-szor ismétlik meg

## Slide 28: A sörgyártás műveleti lépései
1.) Sörfőzés
Malátaőrlés
Cefrézés
Cefreszűrés
Komlóforralás
2.) A sörlé erjesztése
3.) A sör fejtése

## Slide 29: A sörgyártás műveleti lépései
1.) Sörfőzés
Malátaőrlés
Cefrézés
Cefreszűrés
Komlóforralás
2.) A sörlé erjesztése
3.) A sör fejtése

## Slide 30: Cefreszűrés
Cél: oldott komponensek és törköly szétválasztása
Berendezések:
  Szűrőkád
  Szűrőprés
Lépései
  Színsörlé elválasztása (szűrés)
  Máslás: törköly átmosása

## Slide 31: A sörgyártás műveleti lépései
1.) Sörfőzés
Malátaőrlés
Cefrézés
Cefreszűrés
Komlóforralás
2.) A sörlé erjesztése
3.) A sör fejtése

## Slide 32: A sörgyártás műveleti lépései
1.) Sörfőzés
Malátaőrlés
Cefrézés
Cefreszűrés
Komlóforralás
2.) A sörlé erjesztése
3.) A sör fejtése

## Slide 33: Mumulus lupulus
Toboz
Gyanta, olaj
Keserűség szabályozói: gyanta
Aroma és íz: olaj
Típusai: keserű-, aroma-, keserű- és aromakomló
Notes: Gyanta: alfa és béta savak
Olaj: tanninok, polifenenolok
Keserűség tényezők:
  Alfa-béta sav arány
  Alfasavtartalom
  Cohumulone arány
  Tárolási érzékenység
Keserűkomlók: 10% feletti alfasav, alacsony olajtart.
    Magnum, taurus
Aromakomlók: 6% alatt alfasav, magas olajtart.
    Mittelfrüh,fuggle
Keserű és aromakomlók: közepes vagy magas alfasav és magas olajtartalom
    Citra, challenger
  Citra (2007) : magas alfasavtartalom mellett alacsony cohumulone és magas olajtartalom. Citrusos, trópusigyümölcsös karakter

## Slide 34: Komlóforralás
  Melegítés
  Értékes komponens kivonás
  Alfasav izomerizáció
  Összetétel rögzítés: enzimek inaktiválása
  Sterilizálás
  Koagulálható fehérjék kicsapása
  Koncentráció beállítása: 10% párolog el
Notes: Ezek a célok

## Slide 35: Hidegkomlózás
Kihűlés után
Íz, aroma fokozása
Nem ad hozzá keserűséget
Nincs sterileződés

## Slide 36: A sörlé erjesztése
A sörlé előkezelése
Főerjesztés
Utóerjesztés

## Slide 37: A sörlé kezelése a komlóforralás után
Forró seprő (csapadék) elválasztása örvénykád, szeparátor segítségével
Erjesztési hőmérsékletre hűtés lemezes hőcserélővel

## Slide 38: A sörélesztő
Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces pastorianus
Sarjadzás, esetleg spórázás
Fakultatív anaerob
C6H12O6 + 6 O2 = 6 CO2 + 6 H2O
C6H12O6 = 2 C2H5OH + 2 CO2

## Slide 39: A sörélesztő típusai
Felsőerjesztésű
felszínen összegyűlő sejtek
15-25°C
melibiózt nem bontják
több cukor marad (gyümölcssör)
Alsóerjesztésű
a tank alján kiülepszenek
5-10°C (Lager)
melibiózt bontják
lefedetlen receptorok

## Slide 40: A fermentáció további körülményei
Hőfokszabályozás: sejttömeg és enzimszabályozás, befertőződés
O2 ellátottság (levegőztető gyertya)
Hideg seprő elválasztása kovaföldes szűrőn vagy flotációs tankkal

## Slide 41: Az erjesztés szakaszai
Inokulum: 20 000 000 sejt/ml
Főerjesztés:
Szénhidrátok alkohollá alakulása, hőfokszabályzás
Nyitott (Pécs) vagy zárt rendszerben
Unitank
Utóerjesztés:
Érés, CO2 elnyelés, tisztulás
Nyomástartó, hőfokszabályzós tartályban
Ászokolás, kondicionálás: hetek, hónapok

## Slide 42: Források
http://oktatas.ch.bme.hu/oktatas/konyvek/mezgaz/BMEVEMKA610_Mezogazdasagi_iparok_technologiaja/Sor és malatagyartas_technologia_Kun_Farkas_Gabriella.pdf
http://oktatas.ch.bme.hu/oktatas/konyvek/mezgaz/BMEVEMKA610_Mezogazdasagi_iparok_technologiaja/sor_hallgatoi_kiseloadas/kisel%C5%91ad%C3%A1s-s%C3%B6r/Élesztők, szűrés.pptx
http://oktatas.ch.bme.hu/oktatas/konyvek/mezgaz/BMEVEMKA610_Mezogazdasagi_iparok_technologiaja/sor_hallgatoi_kiseloadas/kisel%C5%91ad%C3%A1s-s%C3%B6r/ beerprocess4b2.png
http://diatomaceous.net
http://www.beertanks.eu
http://discussions.probrewer.com/showthread.php?67469-Ss-Brewtech-Nano-Series-is-Here!-Brewhouse-unis-brites
https://en.wikipedia.org/wiki/Brewing
http://template.hofbrauhaus.us/the-beer/brewing-process
https://www.rifeng-hoszivattyu.hu/hocserelo

## Slide 43
Sör fejtése:
Szűrés
Stabilizálás
Pasztőrözés
Töltés (üveg, doboz, hordó)

## Slide 45: Szűrés
Szennyeződések:
  Élesztősejtek
  Csersavak által kicsapott fehérjék
  Komló maradványok
Szűrőberendezések: kovaföldes szűrők
  Gyertyás szűrő
  Keretes szűrő
  Tányéros szűrő

## Slide 46
Íz stabilizálása
  Oldott oxigénszint („nedves papír/kartondoboz”)
Kolloid stabilizálás
  Fehérjék stabilizálása
    Bentonin (agyagfajta, E558)
    Enzimaktivitás csökkentése
    Tanninok csökkentése
  Polifenolok csökkentése
    Polivinil-polipirrolidon (PVPP)
Stabilizálás (1)

## Slide 47
Mikrobiológiai stabilizálás
  Steril szűrés
  Pasztőrőzés
    Pillanat pasztőrözés (HTST)
      Ízvesztés! T(opt) = 80-100 ֯C
    Alagút pasztőrözés (T=62 ֯C)
Stabilizálás (2)

## Slide 49
Ellennyomásos töltőberendezések
  CO2 veszteség
  Termék kihabzás
Palackozás
  palackmosógép
  palacktisztaság ellenőrző gép
  Töltő-zárógép (koronazár)
  Címkézőgép
Fejtés (1)

## Slide 50
Hordóba fejtés:
  Mosás
  Kamerás ellenőrző
  Megfelelő színű védőkupak
Fejtés (2)

## Slide 51
Dobozba fejtés:
  Sokszelepes töltőberendezés (60-100)
  Dobozok lezárása
Fejtés (3)

## Slide 53: Köszönjük a figyelmet!