## Slide 1: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Biomérnöki és vegyészmérnöki kar ENZIMOLÓGIA A papíripar és enzimei
Készítették:
Kereszty Flóra
Kiss Csaba
Pinczés Zsuzsanna
Rózsahegyi Alexandra
BUDAPEST, 2019. NOVEMBER

## Slide 2: Papírgyártás

## Slide 3
    A papír gyártási folyamatának három fő technológiai lépése: -alapanyag-előkészítés -lapkészítés a papírgépen -kiszerelés
Legfontosabb kiinduló anyaga a fa.
Egyes fenyőféléket (lucfenyő, jegenyefenyő, erdei fenyő)
Lombos fákat (nyárfa, nyírfa, bükk)
Papírgyártás

## Slide 4: Alapanyag-előkészítés Cellulózszálak kinyerése után adalékanyagokkal keverve papírpépet állítanak elő
1. fákat áztatják, majd hántolják
2. a faanyagot felaprítják, majd őrlik apró faforgáccsá
3. vegyi oldás során főzik nátrium-hidroxiddal, illetve nátrium-szulfiddal
4. a fehérítést régen klórral, manapság xilanázzal végzik
5. a foszlatás során a cellulózszálakat aprítása történik
6. adalékanyagok hozzáadása: kálcium-karbonát (töltőanyag), enyv, szerves alkoholfajták (nedvességtartóvá), gombaölő

## Slide 5: Lapkészítés a papírgépen
    A lapkészítés a papírgépen történik, ami sok elemből felépülő gépsor.

## Slide 6: A technológia lépései
1. Felfutó-szekrény: nagy víztartalmú papírpépet keveri, majd adagoló juttatja a következő gépelem szitafelületére
2. Szita szakasz: a Fourdrinier-gép szitafelületű, hengerek között átvezetve a vizet kinyomják, szárítószekrénnyel segítik a folyadék távozását.
3. Présszakasz: szemben mozgó hengerek sorozata (papírpép víztartalma 40-45%)
4. Szárítószakasz: 40-70 gőzzel fűtött szárító hengert tartalmaz (víztartalom több, mint 90% eltávozott)
5. Vertikálisan elhelyezkedő acélhengerek sorozata közé vezetik a szalagot, simává teszik

## Slide 7: Kiszerelés
száraz papírt végül feltekercselik nagy papírtekerccsé
igény szerint méretre vágják

## Slide 8
Enzimek és alkalmazásuk

## Slide 9
Eleinte: nyers keményítő módosítása
Papíripari enzimek elterjedése 1980-as évektől
Igény a pép tulajdonságainak javítására

## Slide 10
Lipázok
Xilanázok
Cellulázok
Lakkázok
Amilázok

## Slide 11
LIPÁZOK
1990-es évek közepétől használják
Az első papíriparban alkalmazott enzim
Papír minőség javul, fehérsége nő
Szennyvíz szennyezettség csökken
Gyanta kezelése
Gyanta
Zsírsavak
Gyantasav
Szterinek
Zsírsavak glicerin-észterei
Viaszok

## Slide 12
XILANÁZOK
papírfehérítés (paper bleaching)

## Slide 13
CELLULÁZOK
1942-ben Bacillus és Aspergillus nemzetségekből
Rostok felületének módosítása
Xilanázok és cellulázok együttes alkalmazása
Hidratáció csökken
Cellulóz mechanikai tulajdonságai nem változnak
Hosszabb kezelés rontja a rost tulajdonságait
Alkalikus-cellulázok - színtelenítésre
Clostridium
Cellulomonas
Thermomonospora
Trichoderma
Aspergillus
Kezeletlen és cellulázokkal kezelt rostok SEM képe

## Slide 14
LAKKÁZOK
Lignolitikus-enzim, polifenol-oxidáz
Közvetlenül a lignint támadja
Fehér korhasztó gombákból
In vitro a lignin polimeráziációja nő
Egyéb mediátorok szükségesek (pl.: Coriolus versicolor – hidroxi-benzotrazol)
Színtelenítés!
Ascomycetes
Deuteromycetes
Basidiomyectes

## Slide 15: Xilanázok EC 3.2.1.8
Papíripari alkalmazásuk

## Slide 16: Papíripari enzimekkel kapcsolatos publikációk

## Slide 17: Cellulóz rost szerkezete
Mivel a xilanázok eltávolítják a xilán összekötőréteget a cellulózrostokban, megkönnyítik a lignin felszabadulását és végső soron javítják a kémiai reagensek fehérítő hatását.

## Slide 18: Termeltetésük gombákban és baktériumokban

## Slide 19: A biológiai fehérítés általános folyamata a papír- és cellulóziparban
A xilánázos eljárás hatékonyságát befolyásoló fő tényezők a
pH,
a hőmérséklet,
az enzim adagolása,
a pép állaga és a
reakcióidő.

## Slide 20: A Kappa-szám
A kappa szám adott koncentrációjú kálium-permanganát oldat térfogata (milliliterben), amelyet 1 g nedvességmentes pép fogyaszt.
Reakciók:
2 MnO4– + 10I– + 16H+ → 2Mn2+ + 5I2 + 8H2O MnO2 + 4H+ + 2I– → Mn2+ + 2H2O +I2 2S2O32- + I2 → S4O62- + 2I–

## Slide 21: Újrahasznosítás

## Slide 22: Folyamata
Begyűjtés
Áztatás, pépesítés
Tisztítási lépések (szűrés, olvasztás)
Tekercselés
Préselés
Szárítás
Félkész termék
Késztermék gyártása

## Slide 23: Felhasználható anyagok
Primer-szekunder különbségek (mechanikai, vegyi hatások)
Legfeljebb 5-6 alkalommal
Irodai hulladékból, újságpapírból és hullámpapírból

## Slide 24: Rost-tulajdonságok módosítása
Őrölhetőség javítása: cellulázok (endoglükanázok)
Víztelenedés: cellulázok, hemicellulázok
Festékeltávolítás hagyományosan: NaOH + detergensek (DE rostgyengülés, sárgulás és környezetterhelő)
Festékeltávolítás enzimatikusan kétféle módon: festék lebontása (lipázok, észterázok), hordozó részleges hidrolízise (cellulázok, hemicellulázok, pektinázok, lignin-bontó enzimek)

## Slide 25: Technológiai problémák orvoslása
Lipofil és hirdofil extraktanyagok valamint szénhidrát-vegyületek (gyanták, hemicellulózok) megjelenése -> víztelenedési problémák, lerakódások
Extraktanyagok eltávolítása: lakkázok
Lipid-bázisú kolloidok eltávolítása: lipázok
Mikrobiális anyagok: biocidek
Biofilm: amiláz és proteáz enzimek

## Slide 26: Köszönjük a figyelmet!