## Slide 1: Bioreaktorok előadás Scale up
Készítette:
Bodnár Gréta
Molnár Judit

## Slide 2: Miről lesz szó?
Léptéknövelés általános áttekintése
  Miért jelent problémát?
  Scale up elméleti lépései
  Scale up stratégiák
Biofolyamatok tervezésének stratégiája
Kevert bioreaktorok léptéknövelése
Esettanulmány

## Slide 3: Mit is jelent a Scale up?
A kisléptékű M(odell) rendszertől a nagyléptékű P(rodukciós, termelő) rendszer kialakításáig vezető folyamat a léptéknövelés (scale up).
A termelő méretek tényleges - az ipari termelésben tendenciaszerű - növekedésére is használatos e kifejezés.
Ha a már meglévő reaktort használjuk fel egy új eljáráshoz (termékváltás), kérdés, hogy milyen paraméterek mellett üzemeltessük?

## Slide 4: Miért jelent problémát a méretnövelés?
Fermentációs folyamatot jellemző tulajdonságok:
  Termodinamikai viselkedés
  Mikrokinetikai viselkedés
  Transzport jelenségek
  Mikrobiológiai folyamatok
A scale up során változó tényezők:
  Nyírás
  Keveredés
  Tömegátadás
  Hőátadás
  Makrokinetika

## Slide 5: A léptéknövelés elméleti lépései
1. A termelő törzs növekedésének és termékképzésének kimérése széles környezeti tényező tartományban
2. Optimális növekedési és termékképződési tartomány kijelölése
3. A fenti két eredmény csoport alapján meghatározott kinetikai modellek beépítése a tömeg-, hő- és momentum mérlegegyenletekbe
4. Az így most már a reaktorra is érvényes makrokinetikai egyenletek megoldása

## Slide 6: Folyamatfejlesztési stratégiák
Fundamentális módszer (Mérlegegyenlet rendszerek megoldását jelenti. Ez lenne az elméletileg helyes út, de gyakorlatilag kivitelezhetetlen.)
Szemifundementális módszer (Egyszerűsített mérlegegyenletek megoldása.)
Dimenzió analízis (Dimenziómentes csoportok megállapítása, amelyek állandóak a scale-up során)
Ökölszabályok és tapasztalati képletek
Próba-szerencse (A folyamatfejlesztés legősibb formája, de ez a scale-up-nál nem alkalmazható)

## Slide 7: Biofolyamatok tervezésének tisztán tapasztalati megközelítése

## Slide 8: Biofolyamatok tervezésének szisztematikus megközelítése

## Slide 9: Szisztematikus rezsim analízis
1. A folyamat lényeges változóinak definiálása
2. A változók meghatározása, melynek eredménye egy karakterisztikus sebesság (ki) vagy idő (ti)
3. Minden egyedi ki és ti összehasonlítása
4. Minden nem limitált érték elhanyagolása, azzal a céllal, hogy a változók közül egy, a leglassúbb jelenti a folyamat szűk keresztmetszetét, azaz a sebesség-meghatározó lépést.

## Slide 10: Kevert bioreaktorok méretnövelése
A méretnövelés szempontjai
A leggyakrabban idem-ként választott paraméterek:
  A keverés beállítása
    Hasonló energia-eloszlás biztosítása (P/V arány)
    vagy hasonló keverősebesség biztosítása (itt a geometriai hasonlóságot nehéz tartani)
    vagy mindkettő
    Ökölszabály:
  A levegőztetés sebessége
  Geometria
    Magasság-átmérő (H/T) arány nő -> jobb oxigéneloszlás a fermentorban

## Slide 11: Nem levegőztetett reaktor teljesítményfelvétele, newtoni folyadékok esetében
A reaktor teljesítményfelvétele függ
    keverő ill. a készülék kiképzése
    geometriai viszonyok
    kevert folyadék anyagi tulajdonságai
    hidrodinamikai viszonyok
Nem levegőztetett rendszerekben F=0. Ha nincs tölcsérképződés sem (áramlástörő lemezek), akkor a Fr számtól való függés kiküszöbölhető.
  azaz Ne=f(Re)
Teljesen turbulens rendszerben (Re>104) a teljesítmény szám (Ne) állandó

## Slide 12: Levegőztetett reaktor teljesítményfelvétele
  gáz/folyadék diszperzió csökkenti a keverő által felvett energiát
ok: sűrűsége kisebb, mint a tiszta folyadéké
  Levegőztetési szám:
  Na =
  Léptéknövelés során a levegőztetési szám nő.
  A levegőztetett és a nem levegőztetett esetben érvényes keverési energia szükséglet aránya a levegőztetési szám függvénye
  Pg/P = f(Na)

## Slide 14
A többszörös keverőlapátok energiaszükségletének egy durva közelítését adja meg a következő egyenlet:
Ennek a képletnek a használata általában túlméretezéshez vezet.
A mélység és az ellennyomás hatása :
    a mélység növeli az alsó keverő teljesítmény-szükségletét
    az ellennyomás (back pressure) növeli a teljesítményfelvételt

## Slide 15: Tömegáram és hold-up
Átlagos logaritmikus oldott oxigén koncentráció:
Ahol
Ahol: pg: oxigén parciális gőznyomása
H: Henry állandó
CL: oxigén koncentráció a fermentlében

## Slide 16
Andre et al.: Hogyan kell a jól kevert gázfázist figyelembe venni?
  Feltételezték, hogy a folyadék fázis és a gáz fázis is jól keveredett
  Készítettek egy tankreaktort, amit két részre tagoltak: egy buborékos és egy kevert régióra. A jól kevert részeket a keverőlapátokra feltételezték, ahol a buborékos oszlopra felírt egyenlet is érvényesül.
  Következtetések
    a felületi gázsebesség (vS) növelése kLa-t növeli
    ez a növekedés főleg az alacsony viszkozitású folyadékoknál figyelhető meg
    állandó vvm, Pg / V esetén, léptéknöveléskor nagyobb kLa érhető el
    nagyobb viszkozitású folyadékoknál a vS kisebb, de a kLa akkor is nő

## Slide 17: Hőátadás
A hőátadás limitálhatja a nagyon nagy méretek elkészítését a külső hűtés szükségessége miatt.
Kis méreteknél, sok oxigént igénylő fermentációknál nő a hőtermelés. A hőtermelési sebesség: , ahol OUR (oxigén uptake rate) mol/m3s.
Tipikus hőátadási koefficiens: U (W/m2K)
Probléma: nagy viszkozitású fermentleveknél, ha az üregek a hőátadó felületen alakulnak ki, akkor az katasztrofálisan kicsi hőátadási koefficienst eredményez.

## Slide 18: Keverés minősége
Elméletileg konstans keverési idő konstans keverési sebességet követel. Állandó m fenntartása nem reális a méretnövelés során.
A keverési idő növekedése jelenti a méretnövelés legnagyobb problémáinak egyikét.
Kaszkád effektus
Több keverős rendszer nagyobb, jól keveredő részeket eredményez a keverők régiójában, míg a keverők közti térben kevésbé kevertetett a fermentlé. A rendszer kaszkádként viselkedhet, különösen akkor, ha a reaktor tetején van a betáplálás, és ezáltal az egész térfogatára nézve – a fej és fenék között - később lesz tökéletesen kevert a reaktor.

## Slide 19: Összeillesztés (retrofitting)
Meglévő bioreaktor egyes elemeinek (keverő) kicserélése hatékonyságnövelés érdekében.
Hagyományosan 1/3 T Rusthon turbinákat használnak az iparban, ennél jobb a nagyobb D/T arányú Rusthon turbina.
Előnyei
  több hasznos energia fordítódik a folyadék fő részének keverésére
  kicsi és nagy viszkozitású levekre egyaránt alkalmazható
  kevesebb energiát fogyaszt a levegőztetett fermentorok esetén, ezáltal alkalmas ugyanolyan energia-befektetéssel nagyobb levegőztetési sebességgel üzemelni
  nő a hőátadás a falon keresztül
Hátrányai:
  megváltozik a sebesség / forgatónyomaték karakterisztika
Megoldás: azonos teljesítmény, keverősebesség és forgatónyomaték beállítása, mint az 1/3 Rusthon turbináknál

## Slide 20: Biológiai teljesítmény és keverés
A léptéknövelés és a mikroorganizmusok viselkedése között szoros kapcsolat van. Változásokat tapasztalhatunk a mikroorganizmusok méretében, ha változnak a hidrosztatikai feltételek a méretnöveléssel.
A fermentlé sűrű folyadéknak tekinthető, tehát nagyobb keverési idő szükséges a feldolgozáshoz, és kaszkád effektus is felléphet.
A fonalas mikrobák általánosan használtak. A kölcsönhatással a morfológiában is megfigyelhetjük a változásokat. Mindkét növekedési forma a pellet és a micélium előfordulhat, amelyek egymásból átalakulhatnak.

## Slide 21: Kérdések
Mit jelent a Scale up?
Miért jelent gondot?
A léptéknövelés elméleti lépései?
Folyamatfejlesztési stratégiák
Biofolyamatok tervezésének lehetséges megközelítései, és a 2 megközelítés közötti különbségek