## Slide 1: Magreakciók fotonokkal Mössbauer-effektus Foton-anyag kölcsönhatáson alapuló anyagvizsgálati módszerek
Osán János
Energiatudományi Kutatóközpont
osan.janos@energia.mta.hu

## Slide 2: Magreakciók fotonokkal
Magreakciók jelölése
X+a  Y+b X(a,b)Y
X céltárgy-mag, Y reakciótermék mag a bombázó részecske, b kibocsátott részecske fotonok: a = γ
Gerjesztés
AN(γ, γ’) AN* (N atommag gerjesztett állapotba kerül)
Tipikus reakció: neutronforrás
2H(γ, n)1H (2H kötési energiája 2,2 MeV, pl. 22Na Eγ = 2,76 MeV alkalmas)
Notes: Az atommagon gamma-fotonok mint bombázó részecskék is képesek változást okozni. Az atommag szerkezetének megváltozásával járó magreakcióhoz a gamma-fotonnak az atommag kötési energiájánál nagyobb energiájúnak kell lennie. Tipikus reakció a deutérium gamma-sugárral történő bombázásával neutronforrásként használható. Egyébként az atommagot gamma-sugarakkal gerjesztett állapotba is lehet hozni.

## Slide 3: Magreakciók fotonokkal – alkalmazási példák
Orvosi célú izotópok lehetséges előállítása
68Zn(γ, p)67Cu
(elektrongyorsító 55 MeV, W-on a fékezési sugárzás elegendően nagy energiájú fotonokat tartalmaz)
Transzmutáció lehetősége
137Cs(γ, n)136Cs (elektrongyorsító és lézer szükséges hozzá, a Compton-visszaszórást használja ki)
Forrás:
Aliev et al., J Radioanal Nucl Chem (2019) 321:125–132
Chen et al., Chin Phys C (2008) 32 677–680
Notes: Alkalmazási lehetőségként két példa. Mindkét példához elektrongyorsító szükséges. Az elsőben az 55 MeV-ra gyorsított elektronok volfrám-konvertert bombáznak, amelyből a fékezési sugárzást használják fel, a fotonok jelentős hányadának energiája meghaladja a reakcióhoz szükséges legalább 10 MeV-ot. A második eset példa arra, hogy hosszú felezési idejű radioaktív izotópból (cézium-137) hogy lehet stabilat előállítani (bárium-136). A fotonukleáris reakcióhoz elektrongyorsító és lézer is szükséges, a Compton-visszaszórással így elegendően nagy energiájú foton keletkezik. A gyakorlati alkalmazhatóságtól még messze áll.

## Slide 4: Mössbauer-effektus
Visszalökődésmentes γ-sugár emisszió és abszorpció
  Felfedezés: Rudolph Mössbauer, 1957
  Fizikai Nobel-díj 1961
Kristályrácsban kötött atomok: nincs visszalökődés
  Effektív tömeg nagyon nagy
  ER elhanyagolható
  Rezonancia-abszorpció lehetséges
Szabad atomok: visszalökődés
ER = Eγ2/2mc2 (emisszió során ennyivel kisebb a kibocsátott foton energiája, abszorpció során ennyivel nagyobb energiájú foton szükséges a gerjesztéshez)
Notes: A gamma-fotont kibocsátó atommagok visszalökődnek szabad atomok esetén, tehát rezonancia-abszorpció (ugyanazon gamma-átmenethez tartozó emisszió és abszorpció) csak akkor lehetséges, ha az átmenet vonalszélessége nagy (azaz a gerjesztett állapot élettartama rövid). Szilárd kristályrácsban kötött atommagok esetén viszont az effektív tömeget az egész minta (anyag) adja, így a visszalökődési energia elhanyagolható. Rezonancia-abszorpció így lehetséges a kis vonalszélességű gamma-átmenetek esetén is. A folyamatot felfedezője után Mössbauer-effektusnak nevezték el.

## Slide 5: Mössbauer-spektroszkópia
Rezonancia-abszorpció
  Kisenergiájú γ-átmenet - 57Fe 14,4 keV
  Gerjesztett állapot élettartama hosszú – vonalszélesség kicsi - 57Fe 5·10-9 eV
  57Fe 2% a természetes vasban, 57Co bomlása során gerjesztett állapotú 57Fe keletkezik
  Doppler-effektus kihasználása – forrás vagy minta mozgatása
  Radioaktív emitterrel vizsgálható izotópok: 40K, 57Fe, 119Sn, 121Sb, 153Eu, 191Ir, 195Pt, 197Au
Notes: A rezonancia-abszorpció felsorolt feltételei miatt csak kevés izotóp használható Mössbauer-spektroszkópiai mérésekhez, leggyakrabban a vas-57 izotópot használják. Az effektushoz a ugyanazon izotóp gerjesztett állapotú atommagjaira van szükség, amelyek vas-57 esetén a kobalt-57 radioaktív izotóp bomlása során keletkeznek. A sugárzás a mintában levő vas-57 atommagokat képes gerjeszteni. A spektrumot a gerjesztő energia Doppler-effektussal való modulásásával – általában a forrás mozgatásával – veszik fel.

## Slide 6: Mössbauer-spektroszkópia
Forrás:
http://www.spring8.or.jp/en/news_publications/press_release/2014/140227/
Mérés
radioaktív emitterrel
Mérés
szinkrotronsugárzással
Notes: Szinkrotronsugárzás alkalmazásával a radioaktív emitterrel nem vizsgálható izotópok is mérhetők. Ebben az esetben a minta után elhelyezett szóró target tartalmazza a mintában levő izotópot és azt mozgatják a spektrum felvételéhez.

## Slide 7: Mössbauer-spektroszkópia
Hiperfinom kölcsönhatások szerepe
  Atommag és a kémiai környezet közöti kölcsönhatások – változások az alap- és gerjesztett állapot energiaszintjeiben
  A: a 57Fe atommag energiaszintjei Coulomb-tér nélkül
  B: elektromos térben – izomer eltolódás (oxidációs állapot)
  C: energiaszintek felhasadása (1.) kvadrupólus kölcsönhatás és (2.) mágneses kölcsönhatás következtében
Notes: A rendkívül nagy energiafelbontás (10^-12) miatt a spektrum az atommag hiperfinom kölcsönhatásaira érzékeny, a vonalak eltolódása és felhasadása alapján következtethetünk a mintában az adott elem átlagos kémiai környezetére. Pl. vas esetén Fe(II) és Fe(III) vegyületek és ezek arányának meghatározására alkalmazható.

## Slide 8: Mössbauer-spektroszkópia - alkalmazások
Mars felszínének vizsgálata
  NASA Mars Exploration Rovers “Spirit” and “Opportunity”
  MIMOS II (from MIniaturized MOssbauer Spectrometer) backscattering Mössbauer spectrometer
Courtesy NASA/JPL-Caltech
Notes: Erre egy érdekes példa a Mars felszínén levő kőzetek vizsgálata űrszondára telepített miniatűr, kobalt-57 forrást tartalmazó Mössbauer-spektrométerrel. A visszaszórási elrendezés miatt az abszorpció helyett az azt követő emissziót detektálták. A különböző környezetben lévő vas(II)-höz és vas(III)-hoz tartozó spektrumokat különböző színnel ábrázolták. Megállapítható volt, hogy hány százaléka vas(II) állapotú a Mars felszínén a kőzetben található vasnak. Természetesen a hasonló „földi” alkalmazások is széleskörűek.

## Slide 9: Elektromágneses sugárzások
Notes: Ismétlésképpen az elektromágneses sugárzások összefoglalása

## Slide 10: Foton-anyag kölcsönhatások - összefoglalás
A kölcsönhatásban résztvevő partner
Atommag
Az atommag erőtere
Elektron (szabad, kötött)
Elektromos erőtér
Molekulák
Makroszkopikus rendszerek
Mechanizmus
Elnyelődés (abszorpció) s: ΔI, ΔE; a: Ekin + E*
Koherens szórás (nincs energia átadás) s: ΔI
Inkoherens szórás s: ΔI, ΔE (van energiaátadás) --> rugalmas, a: Ekin (nincs gerjesztés) -->rugalmatlan a: Ekin + E* (gerjesztés is van)
1,2 abc: magreakciók
3,4 abc: ionizáló sugárzások kcshsai
5,6 abc: nem ionizáló sugárzások kcshsai
Notes: Sugárzás-anyag kölcsönhatások csoportosításának ismétlése. Mindegyik csoportban részt vehetnek fotonok. Magreakciók – gamma és kemény rönrgensugárzás, Elektrtron és elektromos erőtér – gamma, röntgen és távoli UV, Molekulák és makroszkopikus rendszerek – közeli UV, látható fény, IR, …

## Slide 11: Anyagvizsgálati módszerek - 1
Besugárzó részecske | Detektált részecske | Módszer | Kölcsönhatás | Információ
- | foton (γ) | gamma spektrometria | - (csak a detektált részecskéknél) | γ-sugárzó izotópok az anyagban
neutron | foton (γ) | aktivációs analitika (INAA, PGAA) | magreakciók | elemösszetétel
proton, α | foton (γ) | részecskegerjesztésű γ-emisszió (PIGE) | magreakciók | elemösszetétel
foton (γ) | foton (γ) | Mössbauer-spektroszkópia | rezonancia-abszorpció | vizsgált mag kémiai környezet, mágnesség
foton (röntgen) | foton (röntgen) | röntgen-radiográfia, CT | abszorpció | képalkotás röntgen-kontraszt alapján
foton (röntgen) | foton (röntgen) | röntgen-fluoreszcencia (XRF), mikro-XRF, TXRF | fotoelektromos effektus | elemösszetétel, elemeloszlás
foton (röntgen) | foton (röntgen) | röntgenabszorpciós spektrometria (XAS) | abszorpció | vizsgált atom kémiai állapota, lokális környezete
Notes: A táblázatokban összefoglalom azokat az anyagvizsgálati módszereket, amelyekben fotonok besugárzó vagy detektált részecskeként vesznek részt. A felsorolás a nagy energiájú (rövid hullámhosszú) fotonokkal kezdődik. A Mössbauer-spektrometriáról az előzőekben részletesen volt szó, az aktivációs analitikáról és a hozzá kapcsolódó gamma spektrometriáról a neutronokkal foglalkozó előadás(ok)ban.

## Slide 12: Anyagvizsgálati módszerek - 2
Besugárzó részecske | Detektált részecske | Módszer | Kölcsönhatás | Információ
foton (röntgen) | elektron | röntgen-fotoelektron spektroszkópia (XPS) | fotoelektromos effektus | felületi analitika
foton (röntgen) | elektron | Auger-elektron spektroszkópia (AES) | fotoelektromos effektus | felületi analitika
foton (röntgen) | foton (röntgen) | röntgendiffrakció (XRD) | koherens szórás, Bragg-diffrakció | szerkezetvizsgálat, kristályos/amorf
foton (röntgen) | foton (röntgen) | kisszögű röntgenszórás (SAXS) | koherens / inkoherens szórás | szerkezetvizsgálat, kolloid rendszer, pórusos anyag
foton (röntgen) | foton (röntgen) | röntgen-reflektometria (XRR) | határfelületi kölcsönhatások | vékony rétegek felületi vizsgálata
elektron | foton (röntgen) | elektronsugaras mikroanalízis (EPMA), SEM/EDX | ionizáció | felületi elemanalízis
proton, α-részecske | foton (röntgen) | részecskegerjesztésű röntgenemisszió (PIXE) | ionizáció | elemanalízis
Notes: A röntgengerjesztéses, de elektronspektroszkópiát alkalmazó módszerekről az elektronsugárzás kölcsönhatásaival foglalkozó előadásban volt szó. Az elektronmikroszkópban végzett röntgen-mikroanalízisnél az energiadiszperzív detektálásos módszer elnevezése SEM/EDX (vagy SEM/EDS), EPMA esetén általában hullámhosszdiszperzív detektálásról van szó.

## Slide 13: Anyagvizsgálati módszerek - 3
Besugárzó részecske | Detektált részecske | Módszer | Kölcsönhatás | Információ
foton (UV, látható) | foton (UV, látható) | ultraibolya-látható (UV-VIS) spektroszkópia | gerjesztés | molekulák
foton (IR) | foton (IR) | infravörös spektroszkópia | gerjesztés | molekulák vibrációs állapotai
foton (UV, látható, IR) | foton (UV, látható, IR) | Raman-spektrometria, mikro-Raman | Raman-szórás | molekuláris fázisok, azok eloszlása
foton (UV, látható, IR) | foton (UV, látható, IR) | optikai részecske-spektrométer (OPS) | szórás | mikro/nanorészecskék méreteloszlása levegőben / gázban
elektron | foton (látható) | katódlumineszcens mikroszkópia (CL) | gerjesztés | lumineszcens fázisok eloszlása
Notes: A teljesség igénye nélkül.

## Slide 14: Röntgen-radiometria, tomográfia
Röntgen-átvilágításos anyagvizsgálat
  Az abszorpciós együttható mintabeli eloszlása alapján 2D vagy 3D képalkotás
I (x) = I0 exp(-μρx)
(µ tömegabszorpciós együttható, ρ sűrűség)
Komputer-tomográfia (CT)
  2D röntgenkép (radiogram) felvétele több szögnél 0° és 180° között, a minta vagy a detektor elforgatásával
  3D eloszlás visszaállítása a projekciókból
  2D szeletek megjelenítése
Notes: Néhány kiválasztott módszer részletes ismertetése következik, első a röntgensugárral történő átvilágítást alkalmazó módszerek, fő kölcsönhatás az abszorpció (fotoeffektus és szórás együttesen).

## Slide 15: Abszorpció energiafüggése – példa: Pb
  Abszorpciós élek: belső elektronhéjak energiáinál
Notes: Röntgentartományban az abszorpciós együttható az energia függvényében ábrázolva ugrásokat tartalmaz, amelyek a belső elektronhéjak energiaszintjeinél jelentkeznek. A teljes abszorpciós hatáskeresztmetszet a fotoelektromos effektusból (tau), a Rayleigh-szórásból (szigma_R) és Compton-szórásból (szigma_C) származik.

## Slide 16: Röntgen készülékek

## Slide 17: Röntgen(abszorpciós) mikrotomográfia
3D kép a röntgenabszorpciós koefficiens mintán belüli eloszlásáról
A mérés menete: a minta elforgatása a 0–180° szögtartományban, kis lépésközzel (~1°); minden q szögnél 2D abszorpciós kép felvétele. A 3D kép szoftveres rekonstrukcióval állítható elő.
Elemspecifikus kép az abszorpciós él fölötti, illetve alatti energián felvett tomogramokból állítható elő
széles röntgen- nyaláb
Rotációs mintaasztal
Minta
Fénypor
Microszkóp objektív
CCD kamera
Látható fény
q

## Slide 18: Röntgenfluoreszcencia-analízis
Moseley-törvény
XPS
XRF
AES
Notes: Röntgenfluoreszcencia esetén a gerjesztő röntgenfoton fotoelektromos effektus során a belső héjon ionizációt hoz létre. A kilépő karakterisztikus röntgenfotonok energiájának (vagy hullámhosszának) mérésével a rendszámra (kémiai elemre), az intenzitás mérésével pedig a koncentrációra következtethetünk. Moseley felfedezése szerint az azonos vonalcsoporthoz (pl. K) tartozó karakterisztikus röntgenfotonok energiája monoton összefüggést mutat a rendszámmal.

## Slide 19: Karakterisztikus röntgenvonalak
Elnevezések
Siegbahn: Kα1
IUPAC: KL3
Notes: A karakterisztikus röntgenvonalak elnevezése: Siegbahn-konvenció szerint az adott vonalcsoporthoz tartozó legintenzívebb vonal az alfa, stb. IUPAC elnevezés az átmenetben szereplő alhéjak jeléből származik: KL3 az L3 héjról töltődik be a K héjon keletkezett vakancia.

## Slide 20: Röntgenfluoreszcens mérés elrendezése
Sample
Promary
collimator
X-ray tube
Detector
Analysing crystal
2
q
Sample
Sample
Secondary target
X-ray tube
X-ray tube
Detector
Detector
WDXRF
EDXRF
Polarized EDXRF
Direct excitation
Secondary excitation
P
1
P
2
P
3
P
4
P
1
P
2
P
3
P
1
P
2
P
3
P
4
B
1
B
2
B
3
B
4
B
B
I
E
E
E
I
Sample
Promary
collimator
X-ray tube
Detector
Analysing crystal
2
q
Sample
Sample
Secondary target
X-ray tube
X-ray tube
Detector
Detector
WDXRF
EDXRF
Polarized EDXRF
Direct excitation
Secondary excitation
Sample
Promary
collimator
X-ray tube
Detector
Analysing crystal
2
q
Sample
Sample
Secondary target
X-ray tube
X-ray tube
Detector
Detector
Sample
Sample
Secondary target
X-ray tube
X-ray tube
Detector
Detector
WDXRF
EDXRF
Polarized EDXRF
Direkt gerjesztés
Szekunder gerjesztés
P
1
P
2
P
3
P
4
P
1
P
2
P
3
P
1
P
2
P
3
P
4
B
1
B
2
B
3
B
4
B
B
I
E
E
E
I
Notes: A röntgenfluoreszcencia-analízis kétféle detektálási módban valósítható meg, hullámhosszdiszperzív (WDXRF) és energiadiszperzív (EDXRF) módon. A WDXRF energiafelbontása sokkal jobb, de a detektálás hatásfoka kisebb az EDXRF módnál. Szekunder targetos elrendezésben a szórási háttér minimalizálható (mind a Rayleigh- mind a Compton szórás 90°-nál mutat minimumot) és a gerjesztés a target anyagának karakterisztikus vonalaival történik a röntgencső folytonos (fékezési sugárzásból származó) spektruma helyett.

## Slide 21
Standard tabletta (ismert mennyiségű Cr, Fe, Zn és Rb bórsav mátrixban) röntgencsöves gerjesztéssel (W anód, Ag szekunder target) mért spektrumának illesztése az AXIL programmal.
Notes: EDXRF spektrum a mintában detektálható elemek karakterisztikus vonalaival, illetve a gerjesztő Ag-Ka és Ag-Kb sugárzás a mintában történő Rayleigh- és Compton-szórása miatt megjelenő csúcsokkal.

## Slide 22
NEM fókuszálható
Mikroszkopikus röntgennyalábok előállíthatók:

2D elemeloszlási térképek felvétele és egyedi részecskék mérése lehetséges mikro-XRF
módszerrel
Notes: Röntgen 1898-ban még úgy gondolta, hogy a röntgensugarakat nem lehet fókuszálni. Több mint 100 év alatt sokat fejlődött a tudomány és a technológia, ma már 1 um-nél kisebb méretű röntgennyalábok is előállíthatók.

## Slide 23: Röntgensugarak fókuszálása
tükörrendszer
összetett refraktív lencse
polikapilláris
egyszerű kapilláris
Notes: A röntgensugarak fókuszálásához jelenleg többféle optikai elem áll rendelkezésre. A röntgentartományban a szilárd anyag optikailag ritkább, mint a vákuum (vagy levegő), ezért kellően kis szögű beesés esetén teljes visszaverődés lép fel. Ezt kihasználva tükrök és kapillárisok építhetők. Mivel a szilárd anyag törésmutatója a vákuumhoz viszonyítva negatív, a röntgensugarakat konkáv lencsével vagy lencsesorozattal is lehet fókuszálni.

## Slide 24: Mikro-XRF kísérleti elrendezése
Si(Li)
detektor
Optikai mikroszkóp / TV kamera
mintatartó
XYZ mintamozgató
Röntgenoptika
Rések
Forrás
röntgencső – laboratóriumban
szinkrotron röntgenforrás – nagyberendezésnél
Pontanalízis – egyedi részecskék (nyom-)elemösszetétele, kvantitativitás Monte Carlo módszerrel
Pásztázás a minta mozgatásával – 2D elemeloszlási térképek

## Slide 25: Laboratóriumi mikro-XRF
Minta: Mecseki uránbánya zagyteréből
Terület 4,24 × 7,12 mm2
50 µm lépésköz
250 µg/g U tartalmú, 50 µm átmérőjű részecskék 500s mérési idővel detektálhatók
Ag-anód, KETEK SDD
80 µm röntgennyaláb

## Slide 26: Szinkrotron mikro-XRF
Ti
Fe
As
U
S
K
Ca
Mn
Cu
Zn
V
Se
Rb
Sr
Zr
Pb
Rayl
Compt
HASYLAB L E0 = 19 keV, d = 15 µm, t = 5 s 10 µm lépésköz 310x310 µm2
U
As
Ti
Fe
300 µm
Notes: Egyedi, nagy urántartalmú szemcséről felvett karakterisztikus röntgenintenzitás-térképek. Szinkrotronsugárzással rövid idő alatt nagy felbontásban nyerhető információ.

## Slide 27: Mikro-XRF tomográfia
Keskeny röntgen-nyaláb
rotációs asztal
Minta
Fluoreszcencia detektor
Karakterisztikus röntgensugárzás
q
transzmittált röntgennyaláb
Transzmisszió detektor
x
transzlációs asztal
2D kép az elemek mintán belüli eloszlásáról (a 3D kép egy szelete), a méréshez párhuzamos mikronyaláb szükséges.
Menete: minta elforgatása 0–180°(360°) szögtartományban, kis lépésközzel (~1-6°); minden q szögnél transzláció x irányban. A 2D szelet szoftveres rekonstrukcióval, a teljes 3D kép több szelet felvételével állítható elő.
Előny: multielemes, hátrány: lassúság, önabszorpció

## Slide 28: Mikro-XRF tomográfia: szinogramok, rekonstrukció
q
Nyers mért adatok: egyes elemekre vonatkozó karakterisztikus röntgen-intenzitások a pozíció és a szög függvényében – szinogramok.
Rekonstrukció (x, q)  (x, y) koordináta-transzformációval – a minta egy virtuális szelete.
Háromdimenziós információ: mérés és rekonstrukció különböző z pozíciókban
As
Zn
Minta:
Nehézfémekkel szennyezett gyökér
Mérés:
x: 300 µm, 5 µm lépés
q: 180, 3 lépés
y
x
szinogram rekonstrukció

## Slide 29: Mikro-XRF tomográfia, alkalmazások
Mecseki zagyrészecske egy szelete
Mérés: ANKA FLUO nyalábcsatorna monokromatikus gerjesztés, E0=21 keV, DE/E=0.02
Rotáció: 0-360º, 6º lépés
Nyalábméret:
Thule: 11 µm Mururoa: 19 µm Mecsek: 4 µm
200 µm
3D elemeloszlás Fe Sr U Pu Thule Mururoa
Forrás: Eriksson M, Osán J, Jernström J, Wegrzynek D, Simon R, Chinea-Cano E, et al.
Spectrochim. Acta B 2005, 60, 455-469
Notes: Thule – atombombát szállító repülőgép balesetéből származó „forró” részecske; Mururoa atoll – tenger alatti atomrobbantásból visszamaradt „forró” részecske

## Slide 30: Röntgenabszorpció finomszerkezete (XAFS)
XAFS jellemzői
•lokális atomi koordináció
•kémiai / oxidációs állapot
•bármely elemre alkalmazható
•alacsony koncentrációkra működik
•roncsolásmentes
az abszorpciós együttható modulációja egy röntgenabszorpciós él közelében és fölött
XANES a röntgenabszorpció élközeli szerkezete
EXAFS kiterjesztett röntgen-abszorpciós finomszerkezet
XAFS a Fe K-élénél FeO-ban

## Slide 31
Izolált atom: µ(E) függvényben ugrás a mélyállapot kötési energiájánál, az abszorpciós él fölött „sima” függvény
Más atom az abszorbeáló atom közelében: a kibocsátott fotoelektron szóródhat a szomszédos atomon
A visszaszórt fotoelektron amplitúdója az abszorbeáló atom helyén energiafüggő, oszcillációkat okozva a µ(E) függvényben
A röntgenabszorpció finomszerkezete a fotoelektron interferenciája a szomszédos atomok jelenléte miatt

## Slide 32: Röntgenabszorpciós spektrum mérése
Monokromatikus gerjesztés, DE/E < 10–3
Transzmissziós mód: az abszorpció közvetlenül mérhető a minta által transzmittált intenzitás mérésével
µ(E)  –ln(I/I0)
Fluoreszcens mód: a mélyállapot betöltése detektálható az adott elem karakterisztikus intenzitásának mérésével
µ(E)  If/I0
Egyedi részecskék, kis koncentrációk: fluoreszcens mód

## Slide 33: EXAFS tartomány: strukturális információ
Felhagyott mélyművelésű uránbánya U(VI) lignin bomlástermékekkel alkotott komplexeinek szerkezete
CAT
(C6H4)(OH)2
PCA
(C6H3)(OH)2COOH
Forrás: A. Rossberg et al. Radiochim. Acta 88, 593–597 (2000)
Notes: Az EXAFS spektrumok kiértékelése (Fourier-transzformáció) alapján kötéstávolságok és koordinációs szám számítható

## Slide 34: XANES spektrumok kiértékelése
Illesztési modellfüggvény
Fehér vonal
Többszörös szórás
Abszorpciós él
U(IV)
Illesztés analitikus függvényekkel:
Különböző oxidációs állapotok, de
ismert oxidációs állapotok keveréke
a standardokétól eltérő mátrix is lehet

## Slide 35: XANES spektrumok kiértékelése
Standard spektrumok lineáris kombinációjával: Minden lehetséges előforduló komponensről standard áll rendelkezésre
Relatív energia (eV)
Normált abszorpció

## Slide 36: Arzén és urán oxidációs állapota – Mecsek
Standard | Uránérc részecskék | Zagyrészecskék az MZ5 jelű mintában |  |  | 
 | átlag | MZ5_9 | 10 | 12a | 12b
Arzenopirit (%) | - | - | - | 57 | 58
As(III) (%) | 22 | 67 | 44 | - | 6
As(V) (%) | 78 | 33 | 56 | 43 | 36
UO2 (%) | - | 60 | 47 | 69 | 69
U3O8 (%) | 47 | 40 | 53 | 31 | 31
UO3 (%) | 53 | - | - | - | -
A redukáltabb As és U formák a zagyrészecskékben, uránérc esetében As(V), U(VI) formák jelenléte
As tartalmú pirit csak a zagyrészecskékben
Notes: Egyedi részecskék XANES spektrumai standard spektrumokkal összehasonlítva – „ujjlenyomat-analízis”

## Slide 37: Mikroszkopikus röntgendiffrakció
  A röntgensugár a kristályos anyagokon, mint háromdimenziós rácsokon elhajlik. A hullámhossz (λ) , a rácssíktávolság (d) és az elhajlás szöge (2θ) közöti összefüggés - Bragg-egyenlet: nλ = 2d sinθ
  Polikristályos mintákról felvett elhajlási kép (pordiffraktogram) a mintát alkotó fázisokra jellemző
  Közvetlenül csak a kristályos fázisok azonosíthatók, könyvtári diffraktogramok alapján
Mérési elrendezés
  Monokromatikus gerjesztésű mikro-XRF módszerrel kombinálható, elhajlási kép felvétele a minta mögött elhelyezett nagyfelbontású CCD detektorral

## Slide 38: Mikro-XRD – alkalmazási példa
Mecseki uránbánya zagyteréből származó szemcse As(-1) 60% U(+4) 70%
E0 = 21 keV, diffrakciós felvételek rögzítése: 2024x2024 pixeles MAR CCD detektor
Notes: A mecseki uránbánya zagyteréből származó szemcsében a pirit és uraninit ásványok kimutathatók voltak mikro-XRD módszerrel, öszhangban a mikro-XANES eredményekkel (arzén főképpen pirithez kötve; urán inkább U(IV) formában)

## Slide 39: Raman szórás
-200
0
200
400
-400
cm-1
509,3
514,5
519,9
525,3
504,1
nm
19 635
19 435
19 235
19 035
19 835
cm-1
Sir Chandrasekhara Venkata Raman
Notes: A Raman-jelenség nagyon gyenge – csak minden tízmilliomodik foton szenved rugalmatlan szórást a céltárgyon. A mintát monokromatikus lézerfénnyel világítják meg, a rugalmatlanul szórt fényt a minta molekuláinak karakterisztikus vibrációs mozgása eredményezi. A folyamat alatt energiacsere megy végbe a foton és a molekula között, így a szórt foton nagyobb vagy kisebb energiájú, mint a bemenő foton. A Raman spektrum a vonalak hullámszám szerinti diszperziójából alakul ki, az abszcisszán a Raman-eltolódás szerepel.

## Slide 40: Raman-spektroszkópia
Raman-mikroszkóp felépítése
https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/Raman-Spektroskopie

## Slide 41: Raman-spektroszkópia – alkalmazási példa
Geológiai alkalmazás - Raman térképek
Kisebb képrészletek összegspektrumai
Kvarc koncentráció térkép a fő csúcs (465 cm−1) intenzitása alapján.
Raman térkép az egyes ásványok fő csúcsaihoz különböző színeket rendelve (sárga: kvarc, szürke: cumingtonit, pink: apatit, zöld: grafit).
Scan mérete: 500 × 500 μm2.
https://www.intechopen.com/books/raman-spectroscopy-and-applications/petrographical-and-mineralogical-applications-of-raman-mapping
Notes: Mikro-Raman spektroszkópia geológiai alkalmazása: A könyvtári Raman-spektrumok alapján azonosított ásványi fázisokhoz tartozó fő csúcsok intenzitásaiból eloszlási térképek készíthetők