## Slide 1: 5. előadás A neutron. Tulajdonságai, csoportosítása. Neutronforrások.
Szentmiklósi László
BME VEK
Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal
https://seafile.it.energia.mta.hu/f/aec8e84c7c0d48fd888e/?dl=1

## Slide 2: A neutron tulajdonságai
felfedezés
1930 Bethe: α + Be → ??: γ?
1930 Joliot-Curie nem, mert a paraffin gyengíti,
1932 Chadwick: semleges, protonhoz hasonló tömegű
tömeg
1.674 927 28(29)×10–27 kg
1.008 664 915 60(55) u (vagy amu: M(12C)/12 )
939.565 360(81) MeV/c2
1 838.683 6598(13) me (elektron-tömeg)
1.001 378 418 70(58) mp (proton-tömeg)
töltés = 0 (mért érték: –0,4(1,1)×10–21 e)
spin = ½ h/(2p)

## Slide 3: Chadwick (1932) - a neutron felfedezése

## Slide 5: A neutron tulajdonságai
A neutronban a 3 kvarkot az erős kölcsönhatás, és annak közvetítő részecskéje, a gluon (angolul enyv, ragasztó) tartja össze.
Az atommagban a protonok és neutronok (közös nevük: nukleonok - magalkotók) közötti kölcsönhatás a magerő
Egy nukleon az atommagjában néhány MeV kötési energiával kapcsolódik a többi nukleonhoz
A neutron szabad állapotban bomlik:
E = + 0,782 45 MeV
T1/2 = 610.1 (7) s

## Slide 6: Részecske és hullámtermészet

## Slide 7: A neutronok kölcsönhatása az anyaggal
Kölcsönhatás a magerőkkel
ütközés az atommaggal
Magreakció
rugalmas szórás
Neutronhullám kölcsönhatása kondenzált anyagokkal
Teljes reflexió
Mágneses kölcsönhatás
A mágneses momentum kölcsönhatása
A neutron töltése nulla, mágneses momentuma viszont nem!
Elektromos térrel nem, a mágneses térrel viszont kölcsönhat a neutron a belső töltéseloszlása miatt; ez egy bizonyíték a kvarkok létezésére

## Slide 8: Magreakciók
jelölés:
A(b,c)D = A + b → c + D ( + Q )
A - kiindulási mag (targetmag)
D - végmag
b - bemenő részecske („lövedék”)
c - kimenő részecske
Q - reakcióenergia (+ exoterm, - endoterm )

## Slide 9: Magreakciók ábrázolása
Magreakciók a nuklidtáblázatban ábrázolva
Chart of Nuclides

## Slide 10: A neutronok kölcsönhatása az anyaggal
Neutrons without
interaction
Elastic scattering: the kinetic energy of a particle is conserved in the center-of-mass framework, but its direction of propagation is modified (by interaction with other particles and/or potentials)
Inelastic scattering: some of the energy of the incident particle is lost or increased
secondary particle emission
G. BREIT and E. WIGNER,
Capture of Slow Neutrons
Phys. Rev., Vol. 49, 519 1936

## Slide 11: (Energiaegységek)
1 eV = 1.602 176 53(14)×10–19 J
 | ∆E | ∆m | ∆E/atom
1g 1000C vas | 448 J | 5 10–12 g | 0,26 eV
1g víz képződés | 13,4 kJ | 1,5 10–10 g | 2,57 eV
1g He fúziója 4H-ból | 1,7 1011 J | 0,0019 g | 7 MeV
1g 235U hasadás | 5,4 1010 J | 0,0009 g | ~200 MeV
Magyarország villamosenergia-felhasználása 2018-ban:
1,67 1017 J = 45938 GWh

## Slide 12: A neutronok osztályozása
 |  | Energiatartomány | előállítás
Lassú neutronok | ultra hideg | <10–5 eV | 
 | hideg | 10–5 -- 0,025 eV | hidegneutron forrás
 | termikus | ~0,025 eV | termalizáció
 | epitermikus | 0,025 -- 1 eV | átmenet a termalizáció során
 | rezonancia | 1 -- 1000 eV | 
Közepes energiájú |  | 1 -- 1000 keV | 
Gyors neutronok |  | 1 -- 10 MeV | forrás, pl. hasadás
Nagy energiájú |  | >10 MeV | spallációs forrás

## Slide 13: Hatáskeresztmetszet
A neutron és a cél atommagok közötti kölcsönhatás valószínűségének leírására használatos mennyiség a hatáskeresztmetszet.
Mértékegysége a barn. 1 barn = 10-24 cm2 = 10-28 m2, ez nagyjából egy urán atommag geometriai keresztmetszetével egyezik meg.
Ezzel ki lehet számolni adott anyag és neutrontér között fellépő reakciógyakoriságot
neutronbefogás
neutronbefogás
Rugalmas szórás
Rugalmas szórás
Hidrogén
Arany

## Slide 14: Neutronos anyagvizsgáló módszerek

## Slide 15: Neutronforrások: nagy vagy olcsó???
Spallation source
Lab-sized neutron generators are available, but with limited neutron yield (D-D and D-T reaction)
Compact-sized accelerator-driven neutron sources (CANS) are cost effective alternatives of small reactors

## Slide 16: A neutronok keltése
„Lazán kötött neutronok kilökésén” alapuló magreakciók
  9Be + α → 12C + n + 5.91 MeV (α-forrás: 210Po, 239Pu, 241Am)
  9Be + γ → 2 4He + n –1.67 MeV (γ-forrás: 124Sb, E=1,692 MeV)
  (Egyéb: 7Li(p,n)7Be, 9Be(d,n)10B, 7Li(d,n)8Be, 51V(p,n)51Cr )
Fúziós magreakciók
  D-D: 2H + 2H→ 3He + n +3,3 MeV (En=2,5 MeV)
    (2H(d,n) 3He)
  D-T: 2H + 3H→ 4He + n +17,6MeV (En=14 MeV)
  3H + 1H → 3He + n –0.763 MeV
Fotonukleáris reakció: (γ,f),
  Lineáris gyorsító (LINAC) 100 MeV-es elektronok, pulzált (800 Hz, 10 ns) a hűtési problémák miatt
  U céltárgy, a fékezési sugárzás neutronokat kelt: hideg – 20 MeV, moderálás is
Maghasadás
  Spontán: 252Cf
  Indukált: atomreaktor (kutatóreaktor)
Spalláció
  Nagy energiájú p + nehézfém

## Slide 17: Radioizotóp neutronforrások
Nem kikapcsolhatók
Egyedi nyilvántartást kell vezetni (safeguards)
Spontán hasadás: 240Pu, 242Pu, 244Cm, 246Cm, 248Cm, 252Cf, 254Cf
Egy alfa-bomló izotóp Be-al összekeverve:

## Slide 18: Elektronikus Neutron Generátorok
D-D vagy D-T reakció
2.45 MeV ill. 14 MeV monoenergiás neutronok
Tipikusan 108 - 1010 gyors neutront tudnak előállítani másodpercenként.
Nagy számban használnak ipari es biztonsági feladatok megoldására (például robbanó szerek, nukleáris anyagok illegális transzportjának felderítésére).
Cementiparban futószalag anyagáram on-line monitorozásra
Ezek neutronhozama azonban általában nem elég a tudományos vizsgálatokhoz

## Slide 19: Neutronindukált maghasadás
(n,f) (f = fission)
termikus, vagy gyors neutronok hatására végbemenő hasadás
232Th küszöbenergia = 1,8 MeV
235U termikus neutronokra is hasad
238U küszöbenergia = 1 MeV
235U hasadásakor keletkezik:
2 középnehéz mag (tömegszámarány ~ 3/2)
gerjesztett állapotban → γ-sugárzás
neutronfelesleg → β--bomlás (β-,ν, γ)
→ n-bomlás (késő neutronok)
2--3 gyors (1—2 MeV ) neutron

## Slide 20: Az 235U hasadványtermékeinek hozama

## Slide 21: A maghasadás energiamérlege
Maghasadás során felszabaduló energia: 205 MeV
168 MeV – hasadványtermékek kinetikus energiája
5 MeV – hasadási neutronok kinetikus energiája (2,5)
7 MeV – prompt-γ sugárzás – hasadványokból (8 kv.)
8 MeV – hasadási termékek β--sugárzása (20 kv.)
7 MeV – hasadási termékek γ-sugárzása (10 kv.)
10 MeV – hasadási termékek antineutrínói

## Slide 22: Neutronháztartás kontrollált láncreakcióban

## Slide 23: A kontrollált láncreakció első megvalósítása
Chicago University, USA, Chicago Pile-1 (CP-1) reaktor
1942. december 2 15:25 - Worlds first self- sustained nuclear reaction („The Italian navigator has landed in the New World.” https://www.ne.anl.gov/About/legacy/italnav.shtml)
45 t grafit + 4.5 t urán
4,5 percig, kb. 0.5 watt
49 present including … Enrico Fermi, Eugene Wigner, Leo Szilard, Walter Zinn, Herbert Anderson, Leona Marshall, Harold Agnew, Arthur Compton, Norman Hilberry, Frank Spedding
10 nappal később később elérték a 200 W-ot
https://en.wikipedia.org/wiki/Chicago_Pile-1

## Slide 24: Atomreaktor vs. kutatóreaktor
TRIGA reaktor
FRM II
Németország
Paks II

## Slide 25: Kutatóreaktorok
Az energetikai reaktorokkal ellentétben itt a nagy neutronfluxus a cél, a hőteljesítményt nem használják ki.
Fűtőelem: dúsított urán-oxid (LEU, HEU) v. más uránvegyület
Hűtővíz-Moderátor: ioncserélt víz (legfeljebb 50—60C-os)
Passzív biztonság: pl. túlmelegedés esetén közbeavatkozás nélkül leáll a láncreakció
Pool-type, vagy swimming-pool: Nyitott medencében
  TRIGA (USA)
  SLOWPOKE (Kanada)
  Tank-in-pool: MNSR (Kína), FRM II (Németország), OPAL (Ausztrália)
Tank-típusú: Zárt tartály

## Slide 26: A neutronfluxus energiaeloszlása egy kutatóreaktorban
Notes: A. Stopic, J. Benett

## Slide 27: Termikus neutronok - Maxwell-Boltzmann eloszlás

## Slide 28: Epitermikus neutronok

## Slide 29: Gyors neutronok

## Slide 30: Fluxusmonitor fóliák
A neutrontér tulajdonságaira az általa, ismert anyagokban ismert magreakciók révén létrehozott mesterséges radioaktivitás méréséből következtetünk vissza
Az egyes fóliák a hatáskeresztmetszeteik eltérő energiafüggése miatt a különböző energiájú neutronokat különböző súllyal „mintázzák meg”
100 ppm Ir in Al wire (0.5, 1.0 mm diameter)
119 ppm In in Al wire (0.5 mm)
IRMM-531 Titanium foil
EC-NRM-521 Nickel foil
EC-NRM-524 Iron foil
Puratronic Al foil 99.9995% 0.038 mm
IRMM-530 0.1% Au in Al
Zr foil 0.127 mm

## Slide 31: BME oktatóreaktor
1971 óta működik
100 kW maximális teljesítményű
medence típusú oktató- és kutatóreaktor.
Az aktív zóna 24 db szovjet gyártmányú EK-10 típusú fűtőelemből épül fel
Hűtőközege és moderátora könnyűvíz
Reflektora víz és grafit.
Függőleges besugárzó csatornák száma: 19

## Slide 32: Budapesti Kutatóreaktor
KFKI telephely, Csillebérc
P:10 MW
F: 19.9% 235U
M+C: H2O
Tank-típusú
Fluxus: 2×1014 cm-2 s-1
Hidegforrás (LH2)
1959-1986, 1992-

## Slide 33: A Budapesti Kutatóreaktor aktív zónája

## Slide 34: Kísérleti berendezések – Budapesti Neutron Centrum

## Slide 35: OPAL kutatóreaktor (Ausztrália)

## Slide 36: Kutatóreaktorok jelenkori kihívásai
A kutatóreaktorok szolgáltatják a legintenzívebb stacionárius neutronteret
A technológia elérte a határait, a neutronsűrűség tovább már nem növelhető, főként hűtési problémák miatt
A dúsított urán fűtőelemek beszerzése egyre költségesebb, nehezebb
A nukleáris létesítmény működtetésére folyamatosan szigorodnak a hatósági követelmények
A közvélemény és a politika hozzáállása is változékony: új kutatóreaktorok már nem nagyon épülnek Európában és az USA-ban (Kínában, Indiában és a fejlődő (pl. arab) országokban viszont igen)
Sok méréshez elegendő pulzált neutronnyaláb a stacionárius helyett, ami reaktor-alapon nem gazdaságos
Az Európában működő kutatóreaktorok üzembehelyezési idejei
https://nucleus.iaea.org/RRDB/RR/ReactorSearch.aspx
A világon működő kutatóreaktorok üzemidő szerint

## Slide 37: Jelentősebb kutatási célú neutronforrások Európában
???
???

## Slide 38: Neutronhozam telítődése - Brugger-Price-Carpenter-Lander diagram

## Slide 39: Spalláció vs. hasadás
A részecskék a nagyenergiájú töltött részecskével történő kölcsönhatás követketében „elpárolognak” (evaporation) :
8-25 neutron / proton válik szabaddá
A keletkező gyors neutronokat először lassítani kell, így tud csak láncreakciót kialakítani. Ez veszteségeket okoz.

## Slide 40
Gyors neutron hozam / joule hőtermelés:
Hasadási reaktor: 3x1010 ( 50 liter térfogat)
 Spallációs forrás (> 400 MeV): 2x1011 ( 2 liter térfogat)
  Fúzió: 4x1011 (~ 2 liter térfogat)
  (ezt a neutronok lassítása kb. 1/20-ra csökkenti)
  Elektron gyorsító: (50 MeV) 2x109 ( 0.01 liter térfogat)
 Kisenergiájú p gyorsító (5 MeV):2x108 ( 0.001 liter térfogat)
(35 MeV): 2x109 ( 0.01 liter térfogat)
Lézer-indukált fúzió: ???

## Slide 41: Spallációs neutronforrások
a spallációs eljárás az atomreaktorokénál körülbelül egy nagyságrenddel kevesebb hő teljesítményt igényel ugyanannyi szabad neutron előállításához, és igy a legnagyobb neutron intenzitások előállítására a spalláció a legelőnyösebb magreakció.
Egy neutronra jutó költség optimuma a nagyteljesítményű spallációs forrás
A neutronszórásos kísérleteknek kedvező idődinamika eleve megvalósítható
A hulladékkezelés szempontjából kedvezőbbek a reaktoroknál (nincs aktinida termelődés, viszont a radioaktivitás több szerkezeti elemet érint, pl. hűtőkör, biológiai védelem)
Erősebb sugárvédelem és fejlett gyorsítótechnológia kell hozzá, viszont nem nukleáris létesítmény
Mivel spalláció létrehozásához 200 MeV energiát jóval meghaladó protonokkal való besugárzás szükséges, a spallációs források létesítési költsegei magasak

## Slide 42: Spallációs neutronforrások technikai megvalósítása
A spallációs folyamat megvalósítása negatív töltésű hidrogénionokkal kezdődik, amelyeket egy ionforrás termel. Minden ion egy protonból áll, amely körül két elektron kering.
Az ionokat egy lineáris részecskegyorsítóba (linac) injektálják, amely max. 1-2 GeV energiáig (vagy a fénysebesség kb. 90% -áig) gyorsítja fel őket.
Az ionok áthaladnak egy fólián, amely leválasztja az egyes ionok két elektronját, és protonná alakul.
A protonok egy gyűrű alakú szerkezetbe jutnak, egy protongyűjtő gyűrűbe, ahol nagyon nagy sebességgel cirkulálnak és "csomagokban" halmozódnak fel. Minden protoncsomag impulzusként szabadul fel a gyűrűből másodpercenként 50-60-szor.
A nagyenergiájú protonimpulzusokat a folyékony higany/ólom/volfrám céltárgyra bocsátják.
A szabaddá váló spallációs neutronokat ezután moderátorral lelassítják, és a nyalábvezetőkön keresztül vezetik a speciális műszereket alkalmazó kísérletekhez

## Slide 43: Spallációs neutronhozam a részecskeenergia függvényében

## Slide 44: A neutronhozam és az energiaeloszlás irányfüggő
The energy and angular distribution of neutrons emerging from a tantalum target irradiated by 1-GeV protons.

## Slide 46: ISIS neutronforrás működése (Anglia)

## Slide 47: Spallációs neutronforrások

## Slide 48: Folytonos vs. pulzált üzem

## Slide 49: Kisteljesítményű, gyorsítóval üzemeltetett neutronforrások (Compact accelerator-driven neutron source, CANS)
    5-10 MeV protongyorsító
    7Li(p,n) 7Be, 7Be(p,n)7B magreakciók
    Nem nukleáris létesítmény, olcsóbb üzemeltetés, könnyebb hozzáférés.
    A fluxus a mérőberendezéseknél lehet akkora, mint most a közepes teljesítményű kutatóreaktoroknál
    A költség szempontjából a kompakt gyorsító alapú neutronforrások igen kedvező (kb. 1/100 áron)
    Ipar számára is elérhető és hozzáférhető
    Orvosi alkalmazás: Boron neutron capture therapy (BNCT)
    Az USÁ-ban már működik: Low Energy Neutron Source (LENS) az Indiana Egyetemen.
    Tervezés alatt: Jülich High Brilliance Neutron Source, CEA SONATE, Martonvásár

## Slide 50: CANS elve

## Slide 51
Gyorsneutron hozam a CANS esetén

## Slide 52: LENS @ Indiana Univ
neutrons are produced in a long-pulse (1 ms) mode through (p,n) reactions on a water-cooled Be target and the target is tightly coupled to a cryogenic moderator with a water reflector. This design gives a facility suitable for materials research, the development of new neutron instrumentation

## Slide 53: CEA SONATE
Kompakt proton gyorsító két céltárgyra juttatja felváltva a részecskéket:
long pulse / low frequency target (2ms pulses, 20 Hz repetition rate) SANS, reflektométer, imaging
a short pulse / high frequency (200µs, 100Hz) to high resolution instruments (diffrakció, ToF, neutronspektroszkópia)

## Slide 54: Jülich HBS
The beam can be distributed to different target stations by means of a multiplexer, so that one single linac can serve several target stations with individual pulse patterns

## Slide 55: Martonvásári kompakt neutronforrás
Accelerator: >2.5 MeV, <= 20mA proton accelerator, 5% duty factor, 2 kW. 201 MHz RF amplifier, solid state technology. 50 kW CW operation for irradiation.
Target 2.5 kW beam power, Bi-spectral moderator, 1.5 cm × 3 cm para H2+H2O or polyethylene. Reflector (Be of Pb). Needs cooling. Thin Be on Vanadium and Niobium, Li or Be target
Up to 10 beamlines

## Slide 56: Monte Carlo szimuláció
A neutronok és a keletkező másodlagos részecskék (pl. gamma fotonok) anyaggal történő kölcsönhatásának számítógépes modellezése, az adott komplex geometria és anyagválasztás figyelembevételével
Nagyszámú véletlen szám segítségével, fizikai modellek alapján
Tudományos kísérletek értelmezése
A nukleáris üzemeltetés biztonsági aspektusainak ellenőrzése
Új neutronforrások tervezése, a valóságban még létre nem hozott eszközök optimalizálása
Biológiai védelem méretezése

## Slide 57
Ajánlott olvasnivalók

## Slide 58
https://www.e-neutrons.org/

## Slide 60
https://www.iaea.org/OurWork/ST/NE/NEFW/Technical-Areas/RRS/documents/RR_Purpose_and_Future_BODY.pdf